吴川市污水处理厂自行监测年度报告

| 监测日期： | 2020年01月01日 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2021年01月15日 |

1、自行监测方案的调整

吴川市污水处理厂于2013年12月30日首次发布执行自行监测方案，并因更新在线COD、氨氮自动监测设备，调整部分自行监测项目为委托监测方式以及增加监测项目、自动监测设备等原因进行了调整，具体情况如下：

| 序号 | 发布时间 | 执行时间 | 方案名称及版本 | 调整原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013年12月30日 | 2013年12月30日至2017年2月28日 | 吴川市污水处理厂自行监测方案(WCWSC-201312) |  | 首次发布 |
| 2 | 2017年3月1日 | 2017年3月1日至2019年1月20日 | 吴川市污水处理厂自行监测方案(WCWSC-201703) | 更新在线COD、氨氮自动监测设备及调整部分自行监测项目为委托监测方式 |  |
| 3 | 2019年1月21日 | 2019年1月21日至2020年11月11日 | 吴川市污水处理厂自行监测方案(WCWSC-201901) | 增加在线总磷、总氮自动监测设备 |  |
| 4 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日至今 | 吴川市污水处理厂自行监测方案(WCWSC-202011) | 增加进水监测、无组织废气监测，方案体现提标前后的执行标准 |  |

2、2020年自行监测结果统计

2020年自行监测结果统计见表1。

表1  2020年自行监测结果统计

| 基础信息 |
| --- |
| 全年生产天数：366天 | 监测天数：366天 |
| 自行监测结果 |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废水 | 厂区进水总管 | 总磷 | 50 | 50 |  |
|  |  | 总氮 | 50 | 50 |  |
|  |  | 氨氮 | 50 | 50 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 50 | 50 |  |
| 废水 | 厂区总排放口 | PH值 | 12 | 12 |  |
|  |  | 生化需氧量 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总磷 | 366 | 366 |  |
|  |  | 化学需氧量 | 366 | 366 |  |
|  |  | 色度 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总汞 | 12 | 12 |  |
|  |  | 烷基汞 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总镉 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总铬 | 12 | 12 |  |
|  |  | 六价铬 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总砷 | 12 | 12 |  |
|  |  | 总铅 | 12 | 12 |  |
|  |  | 悬浮物 | 12 | 12 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 12 | 12 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 12 | 12 |  |
|  |  | 氨氮 | 366 | 366 |  |
|  |  | 总氮 | 366 | 366 |  |
|  |  | 石油类 | 12 | 12 |  |
|  |  | 动植物油 | 12 | 12 |  |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 噪声 | 4 | 4 |  |
|  | 厂界南 | 噪声 | 4 | 4 |  |
|  | 厂界西 | 噪声 | 4 | 4 |  |
|  | 厂界北 | 噪声 | 4 | 4 |  |
| 废气 | 厂界 | 氨 | 2 | 2 |  |
|  | 厂界 | 臭气浓度 | 2 | 2 |  |
|  | 厂界 | 硫化氢 | 2 | 2 |  |
|  | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 1 | 1 |  |

3、全年废水、废气污染物排放量

根据2020年自行监测数据，全厂2020年的污染物排放量见表2。

表2  2020年污染物排放量统计

| 类别 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生化需氧量 | 52.82吨 |
|  | 总磷 | 6.07吨 |
|  | 化学需氧量 | 170.67吨 |
|  | 总汞 | 0 |
|  | 烷基汞 | 0 |
|  | 总镉 | 0 |
|  | 总铬 | 0.04吨 |
|  | 六价铬 | 0.02吨 |
|  | 总砷 | 0 |
|  | 总铅 | 0 |
|  | 悬浮物 | 95.29吨 |
|  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.37吨 |
|  | 氨氮 | 19.46吨 |
|  | 总氮 | 99.72吨 |
|  | 石油类 | 0.15吨 |
|  | 动植物油 | 3.29吨 |
|  | 粪大肠菌群 | \ |
|  | pH | \ |
|  | 色度 | \ |

4、固体废弃物统计

2020年本公司固体废弃物统计见表3。

表3   2020年固体废弃物统计

| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量 | 处置方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 污泥 | 4085.730吨 | 建材利用 | 2020年1月至12月 交由有资质的湛江尚隆实业投资有限公司进行处置 |

2021年1月15日